Curvas características- Serie XST, 50HZ, 2-Polos

| XST | ～ 2900rpm |
| --- | --- |

Curvas de rendimiento hidráulico

| XST32 – 125 | ～ 2900rpm |
| --- | --- |

Curvas de rendimiento hidráulico

| XST32 – 160 | ～ 2900rpm |
| --- | --- |

Curvas de rendimiento hidráulico

| XST32 – 200 | ～ 2900rpm |
| --- | --- |

Curvas de rendimiento hidráulico

| XST40– 125 | ～ 2900rpm |
| --- | --- |

Curvas de rendimiento hidráulico

| XST40 – 160 | ～ 2900rpm |
| --- | --- |

Curvas de rendimiento hidráulico

| XST40 – 200 | ～ 2900rpm |
| --- | --- |

Curvas de rendimiento hidráulico

| XST40 – 250 | ～ 2900rpm |
| --- | --- |

Curvas de rendimiento hidráulico

| XST50 – 125 | ～ 2900rpm |
| --- | --- |

Curvas de rendimiento hidráulico

| XST50 – 160 | ～ 2900rpm |
| --- | --- |

Curvas de rendimiento hidráulico

| XST65 – 125 | ～ 2900rpm |
| --- | --- |

Dimensiones de instalación de la bomba centrífuga estándar

| Tipo de bomba | Bomba | Base | Máx. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DNM | DNA | a | h2 | w | x | b | c | c1 | h1 | m | m1 | n | n1 | s | s1 | B | H | L | K |
| XST32-125/07 | 32 | 50 | 80 | 140 | 235 | 129 | 50 | 12 | — | 112 | 100 | 70 | 190 | 140 | 14 | — | 233 | 252 | 443 | 86 |
| XST32-125/11 | 32 | 50 | 80 | 140 | 235 | 129 | 50 | 12 | — | 112 | 100 | 70 | 190 | 140 | 14 | — | 233 | 252 | 443 | 86 |
| XST32-160/15 | 32 | 50 | 80 | 160 | 235 | 129 | 50 | 12 | — | 132 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | — | 235 | 292 | 443 | 86 |
| XST32-160/22 | 32 | 50 | 80 | 160 | 235 | 129 | 50 | 12 | — | 132 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | — | 235 | 292 | 443 | 86 |
| XST32-200/30 | 32 | 50 | 80 | 180 | 283 | 121 | 50 | 12 | — | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | — | 285 | 340 | 461 | 86 |
| XST32-200/40 | 32 | 50 | 80 | 180 | 290 | 133 | 50 | 12 | — | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | — | 285 | 340 | 187 | 86 |
| XST40-125/11 | 40 | 65 | 80 | 140 | 235 | 129 | 50 | 12 | — | 112 | 100 | 70 | 210 | 160 | 14 | — | 233 | 250 | 443 | 88 |
| XST 0-125/15 | 40 | 65 | 80 | 140 | 235 | 129 | 50 | 12 | — | 112 | 100 | 70 | 210 | 160 | 14 | — | 233 | 252 | 443 | 88 |
| XST40-125/22 | 40 | 65 | 80 | 140 | 235 | 129 | 50 | 12 | — | 112 | 100 | 70 | 210 | 160 | 14 | — | 233 | 252 | 443 | 88 |
| XST40-160/30 | 40 | 65 | 80 | 160 | 283 | 121 | 50 | 12 | — | 132 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | — | 250 | 292 | 461 | 88 |
| XST40-160/40 | 40 | 65 | 80 | 160 | 290 | 133 | 50 | 12 | — | 132 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | — | 250 | 292 | 487 | 88 |
| XST40-200/55 | 40 | 65 | 100 | 180 | 311 | 150 | 50 | 12 | — | 160 | 100 | 70 | 265 | 212 | 14 | — | 285 | 240 | 553 | 88 |
| XST40-200/72 | 40 | 65 | 100 | 180 | 311 | 150 | 50 | 12 | — | 160 | 100 | 70 | 265 | 212 | 14 | — | 285 | 240 | 553 | 88 |
| XST40-250/92 | 40 | 65 | 100 | 225 | 278 | 191 | 65 | 14 | — | 180 | 125 | 95 | 320 | 250 | 15 | — | 335 | 405 | 604 | 107 |
| XST40-250/110 | 40 | 65 | 100 | 225 | 278 | 191 | 65 | 20 | — | 180 | 125 | 95 | 320 | 250 | 15 | — | 335 | 405 | 604 | 107 |
| XST40-250/150 | 40 | 65 | 100 | 225 | 208 | 232 | 50 | 22 | 20 | 180 | 260 | 210 | 318 | 254 | 15 | 23 | 335 | 412 | 688 | 107 |
| XST50-125/22 | 50 | 65 | 100 | 160 | 235 | 129 | 50 | 12 | — | 132 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | — | 255 | 292 | 463 | 92 |
| XST50-125/30 | 50 | 65 | 100 | 160 | 285 | 121 | 50 | 12 | — | 132 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | — | 255 | 292 | 481 | 92 |
| XST50-125/40 | 50 | 65 | 100 | 160 | 292 | 133 | 50 | 12 | — | 132 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | — | 255 | 292 | 507 | 92 |
| XST50-160/55 | 50 | 65 | 100 | 180 | 313 | 150 | 50 | 12 | — | 160 | 100 | 70 | 265 | 212 | 14 | — | 285 | 340 | 553 | 92 |
| XST50-160/75 | 50 | 65 | 100 | 180 | 313 | 150 | 50 | 12 | — | 160 | 100 | 70 | 264 | 212 | 14 | — | 285 | 340 | 553 | 92 |
| XST50-200/92 | 50 | 65 | 100 | 200 | 280 | 191 | 50 | 12 | — | 160 | 100 | 70 | 265 | 212 | 15 | — | 305 | 360 | 604 | 92 |
| XST50-200/110 | 50 | 65 | 100 | 200 | 280 | 191 | 50 | 20 | — | 160 | 100 | 70 | 265 | 212 | 15 | — | 305 | 360 | 604 | 92 |
| XST50-250/150 | 50 | 65 | 100 | 225 | 208 | 232 | 50 | 22 | 20 | 180 | 260 | 210 | 318 | 212 | 15 | 23 | 340 | 412 | 688 | 107 |
| XST50-250/185 | 50 | 65 | 100 | 225 | 208 | 232 | 50 | 25 | 20 | 180 | 304 | 254 | 318 | 212 | 13 | 23 | 340 | 412 | 732 | 107 |
| XST50-250/220 | 50 | 65 | 100 | 225 | 208 | 232 | 50 | 28 | 20 | 180 | 304 | 254 | 318 | 212 | 13 | 23 | 340 | 412 | 732 | 107 |
| XST65-125/40 | 65 | 80 | 100 | 180 | 292 | 133 | 65 | 14 | — | 160 | 125 | 95 | 280 | 212 | 14 | — | 285 | 340 | 507 | 105 |
| XST65-125/55 | 65 | 80 | 100 | 180 | 313 | 150 | 65 | 14 | — | 160 | 125 | 95 | 280 | 212 | 14 | — | 285 | 340 | 553 | 105 |
| XST65-125/75 | 65 | 80 | 100 | 180 | 313 | 150 | 65 | 14 | — | 160 | 125 | 95 | 280 | 212 | 14 | — | 285 | 340 | 553 | 105 |
| XST65-160/92 | 65 | 80 | 100 | 200 | 278 | 191 | 65 | 14 | — | 160 | 125 | 95 | 280 | 212 | 15 | — | 331 | 360 | 604 | 112 |
| XST65-160/110 | 65 | 80 | 100 | 200 | 278 | 191 | 65 | 20 | — | 160 | 125 | 95 | 280 | 212 | 15 | — | 331 | 360 | 604 | 112 |
| XST65-160/150 | 65 | 80 | 100 | 200 | 208 | 232 | 50 | 22 | — | 160 | 260 | 210 | 318 | 254 | 15 | 23 | 331 | 392 | 688 | 112 |
| XST65-200/150 | 65 | 80 | 100 | 225 | 208 | 232 | 50 | 22 | 20 | 180 | 260 | 210 | 318 | 254 | 15 | 23 | 335 | 412 | 688 | 112 |
| XST65-200/185 | 65 | 80 | 100 | 225 | 208 | 232 | 50 | 25 | 20 | 180 | 304 | 254 | 318 | 254 | 15 | 23 | 335 | 412 | 732 | 112 |
| XST65-200/220 | 65 | 80 | 100 | 225 | 208 | 232 | 50 | 28 | 20 | 180 | 304 | 254 | 318 | 254 | 15 | 23 | 335 | 412 | 732 | 112 |
| XST65-250/220 | 65 | 80 | 100 | 250 | 208 | 232 | 50 | 28 | 40 | 200 | 304 | 254 | 318 | 254 | 15 | 23 | 332 | 450 | 732 | 112 |

Esquema de instalación

Hasta 11kW incluido

Desde 15kW

Dimensiones de la brida

Bridas PN16

| DN | D | M | G | Orificios | Grosor máx. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N° | Φ |  |
| 32 | 140 | 100 | 78 | 4 | 18 | 18 |
| 40 | 150 | 110 | 88 | 4 | 18 | 18 |
| 50 | 165 | 125 | 102 | 4 | 18 | 20 |
| 65 | 185 | 145 | 122 | 4 | 18 | 20 |
| 80 | 200 | 160 | 138 | 8 | 18 | 22 |
| 100 | 220 | 180 | 158 | 8 | 18 | 22 |